## Slide 1
XXX 验证
2024-6-27
郭丁浪

## Slide 2
  一、概述
  二、验证功能(内容+数据）
  三、校准流程
  四、校准算法
  五、校准结果
验证摘要

## Slide 3
  一、概述：
    MEMS开关C4-1 PCB 板输出4个电压X+ X- Y+ Y- ，输出范围从0~58V，在不同电压段输出的误差值不同，需要找出规律并修改代码校准误差在±0.03V以内，本文档就是介绍这个校准的过程。

## Slide 4
  二、验证功能(内容+数据）：
    测量C4-1 PCB 板输出的4个电压X+ X- Y+ Y- ，统计未校准时1~58V（单位1V）电压值，可以发现误差在±0.07v以内，且误差不是线性的。
Chart: X+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
 | 0.012 | 0.006 | 0.004 | 0.013 | 0.013 | 0.008 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04
Chart: X-
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
 | -0.002 | -0.005 | -0.011 | 0.001 | -0.008 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.07
Chart: Y+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
 | 0.003 | -0.001 | -0.001 | 0.008 | 0.009 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.01 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.03 | -0.04 | -0.05
Chart: Y-
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
 | 0.02 | 0.014 | 0.012 | 0.02 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.01 | 0.01 | 0 | 0 | -0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02

## Slide 5
  三、校准流程：
    由于误差在±0.07v以内，且不是线性的，所以必须用分段插值校准算法，建议将校准段分为1-10-20-30-40-50-58。校准流程是如下：
1. ofs wl 1 10 设置要校准电压值
2. ofs od 1 10 设置未校准电压值
3. 读取电压表数值，如10.020v
4. ofs cb 1 10 10.020 开始校准
上面流程跑完就设置好了X+的10V段校准系数，照此流程分别设置1-10-20-30-40-50-58段

## Slide 6
  四、校准算法：
    通过特定流程将校准系数写入flash，得到一张校准系数表，典型校准系数如：在10v段误差0.020v，x1000保存为20.
    采用分段插值校准算法，例如设置电压13v，找到13v上下的校准段，插值计算13v的校准系数23，
    得到校准后电压 = （13 - 23/1000）= 12.977，将该值写入DAC就会得到相对精准的输出。
1. 12
10. 20
20. 30
30. 30
40. 40
50. 30
58. 40
以上是X+的校准系数
校准系数计算公式：
k插值 = k左 + (k右 - k左) × (V - V左) / (V右 - V左)
23 = 20 + （30 - 20）x （13 - 10）/（30 - 20）

## Slide 7
  五、校准结果：
    以典型的X-通道为例，设置好校准系数后，实测每一个电压，统计误差值，校准后误差在±0.01v以内。
Chart: X-
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
误差值 | -0.002 | -0.005 | -0.011 | 0.001 | -0.008 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.07
校准后 | -0.002 | -0.005 | -0.004 | 0.001 | -0.008 | 0.004 | -0.01 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0

## Slide 8
THE END
THANK YOU